Nummer:

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Hebebühnen. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch Abstürzen, Herabfallen der Last oder von Gegenständen Absturz-, Quetsch- und Schergefahr für Personen beim Bewegen der Hebebühne |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Selbständige Bedienung nur, wenn die Person mindestens 18 Jahre alt ist, unterweisen, ihre Befähigung nachgewiesen hat und vom Unternehmer beauftragt wurde Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen Nur bestimmungsgemäße Benutzung unter Beachtung der Betriebsanleitung Die Hebebühne standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten) Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen oder Lasten nicht verrutschen können Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen Hebebühne nicht über die zulässige Belastung beanspruchen Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinauf werfen Verfahren von personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur zulässig, wenn die Hebebühne vom Hersteller als Hubarbeitsbühne eingerichtet ist und die speziellen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hebebühne gegen Weiterbenutzen sichern Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Reparatur nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Hebebühnen

Musterbetrieb