Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Winden. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch herabstürzende und pendelnde Lasten, ab- und umstürzende sowie herabfallende Gegenstände, z.B. durch Seilriss oder Überlastung Quetsch- und Scher- zwischen Lastaufnahmemittel und Last bzw. zwischen Last und feststehenden Teilen der Umgebung Quetsch- und Einzugsgefahr an bewegten Teilen der Winde |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch hier beauftragte Personen eintragen unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Vor Arbeitsbeginn Notendhalteeinrichtung auf Funktionsfähigkeit kontrollieren Die zulässige Traglast von hier Traglast der Winde eintragen nicht überschreiten Zum Heben oder Ziehen von Lasten auf schrägen Ebenen dürfen nur Winden verwendet werden, die über eine Rücklaufsicherung verfügen. Die Winde und die Umlenkrollen sind so zu befestigen, dass sie ihre Lage nicht verändern können, die zu erwartende Kraft sicher aufgenommen werden kann und nicht über die Kanten gezogen wird. Gefahrenbereiche sind abzusichern Beim Abwickeln des Seils unter Last müssen mindestens zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben Hinweise „Anschlagen von Lasten“ beachten |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Winde außer Betrieb nehmen Bei Sicherheitsmängeln Winde nicht benutzen und gegen Weiterbetrieb sichern; Vorgesetzten informieren |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Arbeiten mit Winden

Musterbetrieb