| BETRIEBSANWEISUNG Nr. |
| --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Einrichten (Rüsten) der Exzenterpresse _____________________________________________________________ durch Einrichter. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelniedergang im Arbeitsbereich des Werkzeugs, zwischen Werkzeug und Maschinen, im Bereich elektrischer und pneumatischer Steuerungen. Gefahr durch wegfliegende Splitter bei Störungen am oder im Werkzeug. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Umstelleinrichtung für Betriebsart auf „Einrichten“ stellen, anschließend Taste „Not-Aus“ betätigen. Druckluftzufuhr unterbrechen durch Schließen des Hahnes in der Anschlussleitung. Montageanweisung für Werkzeugwechseln beachten. Kleinstmöglichen Hub unter Beachtung des am Werkzeug angegebenen Hubbereiches einstellen. Probehub nur bei wirksamer Schutzeinrichtung auslösen. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten richtige Betriebsart einstellen, Schlüssel von der Umstelleinrichtung abziehen und in Verwahrung nehmen. Freigabe zur Aufnahme der Arbeit an der Presse durch Kontrollperson veranlassen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Störungen in der Steuerung der Presse Aufsicht Führenden informieren. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
| Maschine abschalten Verletzte bergen Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen sicherstellen). Unfall melden. Tel. _________________________________________________________________________ |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
| Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen. |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |
| Gesundheitliche Folgen: Verletzung von Fingern, Händen u.Ä. |
| Datum: |  | Unterschrift: |  |