| Fa. Fest und Dicht GmbH |  | MUSTERBETRIEBSANWEISUNG |  | Nr. XX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| „Schutzgasschweißen in engen Räumen“ |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Elektrischer Schlag Einatmen von Schweißrauchen und Rauchen verbrennender Primer, Farbe etc. Sauerstoffreduzierung beim unkontrollierten Austritt von Schutzgas während der Pausen und nach Arbeitsende Hautverbrennung (UV-Strahlung) Verblitzen der Augen Wegspringende Schlacke/heiße Schlackespritzer Brennbare Stoffe im Raum |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Nur Schweißgeräte mit Kennzeichnung K 42 V oder S benutzen. Trockene Schweißerschutzkleidung tragen. Isolierung der Schweißkabel und Schweißzange prüfen, nur unbeschädigte Schweißkabel und Schweißzangen benutzen Schweißkabel nicht um den Körper legen. Isolierende Unterlagen benutzen. Beim Schweißen unbeschädigte Schweißerschutzhandschuhe benutzen. Immer Raumlüftung mit Schlauch ( …….. mm benutzen. Immer Absaugschlauch über der Schweißstelle einsetzen. Schutzgasbrenner in Pausen und bei Arbeitsende aus dem Raum nehmen oder Flaschenventil an der Schutzgasflasche schließen. Schweißerkleidung geschlossen halten, Kragen hochstellen. Nacken und Gesicht mit Lichtschutzcreme Faktor 30 eincremen. Bei Überkopfschweißen Stulpen der Handschuhe über Ärmel, Schweißerkappe und Nackenleder benutzen. Keine Unterkleidung mit Kunstfaseranteil tragen. Brennbare Stoffe, z.B. Trennmittel in Sprühdosen mit Treibgas, nicht in engen Räumen verwenden. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Ausfall von Beleuchtung, Lüftung oder Absaugung Raum verlassen, Vorgesetzten informieren. Bei ungewolltem Ausströmen von Schutzgas den Raum verlassen, Gasventil an der Einspeisung schließen, Vorgesetzten informieren. Bei Beschädigungen der Isolierung Arbeit sofort unterbrechen. Bei Entstehungsbränden oder glimmender Kleidung sofort Raum verlassen, Kleidung ausziehen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
| Arbeiten einstellen. Brandwunden unter fließendem Wasser 10 min lang kühlen. Bei Verblitzen der Augen oder Fremdkörper im Auge den Sanitäter aufsuchen. | Erste Hilfe leisten Hilfe holen über Tel. 112 Vorgesetzten informieren |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
| Wartung und Instandhaltung nur durch beauftragte Personen |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |
| Gesundheitliche Schäden | Arbeitsrechtliche Maßnahmen |
| Datum: |  | Unterschrift: |